ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА

МАУ «ДВОРЕЦ ИСКУССТВ»

| Технические параметры и оснащение сцены и зрительного зала | Наличие и оснащение |
| --- | --- |
| Кол-во мест в зрительном зале (большом) | 352 + балкон 92 |
| Высота сцены от пола зрительного зала | 1м |
| Глубина сцены | 14м |
| Ширина сцены | 14.3м |
| Высота от сцены до колосников | 13 м |
| Высота зеркала сцены | 6м |
| Ширина зеркала сцены | 10,7м |
| Глубина от антрактного занавеса до горизонта | 9м |
| Глубина от рампы сцены до антрактного занавеса | 2.6м |
| Оркестровая яма, люк (со всеми размерами) | нет |
| Передвижные сценические порталы (На какое расстояние выдвигаются) | нет |
| Количество штанкет (ручных и механических) | 17шт |
| Длина штанкет | 11м |
| Грузоподъемность штанкет | 200кг |
| Грузоподъёмник декораций на сцену (лифт) | нет |
| Карман сцены (со всеми размерами) | 2x3м |
| Чёрный кабинет (одежда сцены с перечнем кол-ва кулис, падуг, задников) | 1. Кол-во кулис – 6шт. 2. Кол-во падуг – 3 шт. 3. Задник – 1шт. |
| Белый кабинет (одежда сцены с перечнем кол-ва кулис, падуг, задников) | Задник 1 |
| Чёрное половое покрытие сцены (технические данные) | нет |
| Световое оборудование (полный перечень) Технический райдер: | 1. Сканер Martin MX – 10, 360 w, 6 шт. 2. BL 4650 Z, 4x650 w, Spot (блендеры), 4 шт. 3. УРОС Pro, 250 w, 6 шт. (головы) 4. Par Led Plane, L920, 20 шт. 5. Par 64 B Led 336, 6 шт. 6. Led par64 18x12w + ультрафиолет 22 шт. 7. Стробоскоп IMAGE Light, Flash 32, 40 w, 4 шт. 8. Светильник рассеянного света, Fourse Foure Par, 750 w 9. Голова Wash, Led Zoom 740, RGBW – 7x40 w |
| Звуковое оборудование (полный перечень) | есть |
| Оборудование для работы с видео (проекторы, экраны) | есть |
| План сцены (в чертеже) | есть |
| Размеры и схема зрительного зала | Ширина – 11,43 м Длина – 18,37м. Высота – 5,3 м. |
| Сценический круг | нет |
| Сценические эффекты (дым, снег и.т.д…) | 1. Туман машина – 2 КВ, машина мыльных пузырей. |